Podrobná špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy

Verejný obstarávateľ:	Obec Čerhov, Ulica Dlhá 100, 076 81  Čerhov

Názov predmetu zákazky:	Detské ihrisko

|  | Obchodný názov zostavy: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Výrobca: |  |
| Por. č. | Požiadavky na zostavu hracích prvkov (ďalej len „zostava“), minimálne požadované parametre: | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota - podrobná špecifikácia (áno/nie, v prípade požadovanej hodnoty uviesť jej skutočnosť̌) |
| 1. | minimálne 1 veža, resp. plošina s ochrannými bočnicami (zábranami) s nasledovnými min. požiadavkami: konštrukcia: min. nerezový materiál spojovacie prvky: nerezové bočnice: min. vysoko trvanlivý, ÚV odolný HDPE plast priečniky: min. nerezový materiál | áno/ uveďte |  |
| 2. | minimálne 1 šmýkalka spojená s vežou/plošinou s nástupnou výškou do 100 cm s nasledovnými min. požiadavkami: materiál: min. laminát spojovacie prvky: nerezové | áno/ uveďte |  |
| 3. | minimálne 1 schodisko, resp. šikmý výlez k veži/plošine s nasledovnými min. požiadavkami: konštrukcia: min. nerezový materiál stupne schodiska/výlezu: min. vodovzdorná preglejka hrúbky min. 18 mm spojovacie prvky: nerezové zábradlie: min. kovový materiál s povrchovým vypaľovaným náterom | áno/ uveďte |  |
| 4. | minimálne 2 hojdačky konštrukčne prepojené s hlavnou vežovou zostavou s nasledovnými min. požiadavkami: konštrukcia: min. nerezový materiál spojovacie prvky: nerezové sedacia časť: min. hliníková konštrukcia, pogumované sedáky záves: min. nerezová reťaz, dvojložiskový nerezový záves | áno/ uveďte |  |
| 5. | minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti zostavy min. 6,00 m a v najširšej časti zostavy min. 2,50 m | áno/ uveďte |  |
|  | Ďalšie požiadavky: |  |  |
| 6. | zostava určená pre vekovú kategóriu od 2 do 14 rokov | áno/ uveďte |  |
| 7. | maximálna kritická výška pádu do 0,95 m | áno/ uveďte |  |
| 8. | prvky zostavy: kotvené na pozinkovaných alebo nerezových pätkách | áno/ uveďte |  |
|  | Dodávka zostavy, montáž a osadenie |  |  |
| 9. | Dodávka zostavy detského ihriska podľa požiadaviek verejného obstarávateľa | áno |  |
| 10. | Osadenie zostavy detského ihriska v zmysle technických požiadaviek výrobcu | áno |  |
| 11. | Montáž zostavy detského ihriska a kompletizácia | áno |  |

| Uchádzač: |  |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| V ....................., dňa .............. | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade je potrebné predložiť adekvátne písomné plnomocenstvo podpísané uchádzačom podľa písm. a) |